# 1概述

## 1.1项目背景

天然气与石油、煤炭并称为三大矿物化石能源，是重要的工业原料和清洁能源。天然气作为世界公认的清洁化石燃料，在能源消费结构中的比重会迅速增加。

我国能源政策的改变促进了天然气在国家能源结构中比例的逐年上升。由此，也带动了我国天然气管道供应的快速发展。目前，我国已建成的大型天然气管线输配工程包括忠武线、陕京一线和二线、西气东输一线和二线、西气东输冀宁联络线等，年输气能力已经超过600亿Nm3。

江苏经济在全国有着举足轻重的地位，但境内能源资源匮乏，而且能源结构极不合理，煤炭在一次能源中占到80%以上，经济快速发展的同时，造成了严重的环境污染，经济的可持续发展受到环境容量的制约。因此，天然气作为优质、高效、清洁的一次能源和优质化工原料，随着江苏经济的发展，市场容量越来越大。优先发展本地区管输天然气作为新型替代能源具有得天独厚的区域优势。

睢宁港华燃气有限公司拟投资15000万元，于宁宿徐高速公路北侧防护栏向北35米外、东起梁集镇、西至双沟镇，建设宁宿徐高速公路北侧（江阴路至双沟段）燃气高压管道工程。项目管道总长约47千米，压力6.3Mpa，管径DN400mm，并建设四座高中压调压站，分别位于梁集镇、王集镇、庆安镇、双沟镇。目前，该项目已取得睢宁县发展改革与经济委员会出具的《关于宁宿徐高速公路北侧（江阴路至双沟段）燃气高压管道工程核准的批复》（睢发改投[2018]224号），以及睢宁县经济发展局出具的《关于宁宿徐高速公路北侧（江阴路至双沟段）燃气高压管道工程核准事项变更的通知》（睢经济发投[2019]159号）。

由于该项目在建设期及营运期将产生大气、水、噪声、固体废物等污染，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及生态环境部1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定（修正）》的规定，该项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。

睢宁港华燃气有限公司委托徐州市工程咨询中心有限公司承担该项目的环境影响评价工作。环评单位工作人员通过对该公司现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，编制了睢宁港华燃气有限公司宁宿徐高速公路北侧（江阴路至双沟段）燃气高压管道工程环境影响报告书，提交给主管部门和建设单位，供决策使用。

## 1.2项目基本情况

项目名称：宁宿徐高速公路北侧（江阴路至双沟段）燃气高压管道工程；

建设地点：宁宿徐高速公路北侧防护栏向北35米外、东起梁集镇、西至双沟镇；

建设单位：睢宁港华燃气有限公司；

建设性质：新建；

行业类别：D4511 天然气生产和供应业；

建设内容及规模：建管道设计压力为 6.3MPa，全长约 50.5km，其中，双沟至梁集段管径 D406.4mm、长度46km，王集支线管径为 D323.9mm、长度 4.5km。全线共新建 4 座场站，分别为双沟调压站、庆安调压、王集调压站、梁集综合站；新建 3 座线路截断阀，分别为双沟截断阀、庆安截断阀、王集截断阀，其中双沟截断阀、庆安截断阀与场站合建，王集阀室单独建设。

项目投资：项目总投资15000万元

工作时数：全年工作365天，5班3倒制，全年有效工作时间8760小时。

职工人数：建设项目劳动定员12人；厂区不设置员工宿舍和食堂。

## 1.3项目建设规模及建设内容

睢宁港华燃气有限公司宁宿徐高速公路北侧（江阴路至双沟段）燃气高压管道工程起点为睢宁县与铜山区交界处，终点为梁集镇境内的梁集综合站，拟建管道设计压力为 6.3MPa，全长约 50.5km，其中，双沟至梁集段管径 D406.4mm、长度50.5km，王集支线管径为 D323.9mm、长度 4.5km。本项目建成后将与铜山港华燃气有限公司的高压管道连接，实现徐州片区的高压管网互联互通。

本项目全线共新建 4 座场站，分别为双沟调压站、庆安调压、王集调压站、梁集综合站；新建 3 座线路截断阀，分别为双沟截断阀、庆安截断阀、王集截断阀，其中双沟截断阀、庆安截断阀与场站合建，王集阀室单独建设。

## 1.4工艺流程及产污环节

本项目工艺流程及产污环节见图1.4-1。

# 2环境质量现状

## 2.1 环境质量现状

（1）大气环境质量现状

根据睢宁县环境状况公报和睢宁县监测站提供的2018年睢宁县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全年浓度监测值，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，则判定项目所在区域为不达标区。

针对区域环境超标问题，徐州市政府印发了《徐州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（市政发[2018]53号），具体整改措施如下：

1）以地方法规和行业技术规范为保障，实施更严格的大气污染物排放标准。调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，强化区域联防联控；

2）严格环境准入，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放的项目建设。

3）促进重点行业转型升级。开展水泥、电力、木材加工、砖瓦厂等行业的布局优化和产业提档升级。

4）巩固“散乱污”企业整治成果，建立“散乱污”企业动态管理机制，杜绝“散乱污”项目建设和已取缔“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。

5）深化工业污染治理，聚焦工业园区，加强园区循环化改造与污染防治，大幅提升区域污染防治能力。

6）加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。

7）积极调整运输结构，发展绿色交通体系。

8）优化调整用地结构，推进面源污染治理。

在采取以上措施后，项目所在区域环境质量将得到相应的改善。

（2）地表水环境质量现状

根据地表水现状监测表明，废黄河等监测断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

（3）地下水环境质量现状

根据地下水环境质量现状监测表明，区域内各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境质量现状

根据声环境现状监测表明，管线周边村庄声环境质量达到达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准；阀室以及调压站周围村庄声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准.

## 2.2保护目标

建设项目所在区域环境保护目标具体见表2.2-1。

表2.2-1  建设项目环境空气保护目标

| 环境要素 | 坐标 | 保护目标名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对管线方位 | 相对管线距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 空气环境 | 117.556242 | 34.078645 | 小白湾村 | 居民点 | 600人 | （GB3095-2012）二级区 | S | 130 |
|  | 117 .634220 | 34.066972 | 胥湾村 | 居民点 | 800人 |  | S | 124 |
|  | 117 .659068 | 34.060792 | 李台子村 | 居民点 | 300人 |  | N | 166 |
|  | 117 .657179 | 34.054269 | 孙徐村 | 居民点 | 700人 |  | S | 183 |
|  | 117 .682971 | 34.048690 | 柳林村 | 居民点 | 500人 |  | S | 144 |
|  | 117.731487 | 34.028627 | 小陈楼 | 居民点 | 240人 |  | SE | 150 |
|  | 117.726080 | 34.999574 | 鲁东村 | 居民点 | 500人 |  | S | 176 |
|  | 117.772150 | 34.020431 | 小李埝村 | 居民点 | 400人 |  | N | 102 |
|  | 117.95007 | 33 .79418 | 尤庄村 | 居民点 | 268人 |  | N | 72 |
|  | 117.798135 | 34.015066 | 东场村 | 居民点 | 310人 |  | N | 58 |
|  | 117 .793843 | 34.014379 | 东营村 | 居民点 | 315人 |  | S | 86 |
|  | 117 .801954 | 34.011225 | 小营村 | 居民点 | 400人 |  | S | 119 |
|  | 117 .810752 | 34.006612 | 朱楼村 | 居民点 | 300人 |  | S | 156 |
|  | 117.822575 | 34.003887 | 梁庙村 | 居民点 | 260人 |  | N | 79 |
|  | 117.830729 | 34.001011 | 陈庄村 | 居民点 | 200人 |  | N | 100 |
|  | 117.820429 | 34.002599 | 西南园村 | 居民点 | 300人 |  | S | 96 |
|  | 117.850213 | 33.992149 | 傅庄村 | 居民点 | 260人 |  | S | 120 |
|  | 117.855165 | 33.992772 | 前鲍滩村 | 居民点 | 220人 |  | N | 153 |
|  | 117.886025 | 33.978352 | 张高台村 | 居民点 | 400人 |  | N | 68 |
|  | 117.889244 | 33.974318 | 袁庄村 | 居民点 | 260人 |  | N | 66 |
|  | 117.908363 | 33.967280 | 高楼村 | 居民点 | 500人 |  | N | 120 |
|  | 117.913062 | 33.964104 | 张庙村 | 居民点 | 200人 |  | N | 50 |
|  | 117.913298 | 33.962001 | 袁庄村 | 居民点 | 260人 |  | S | 120 |
|  | 117.920808 | 33.961915 | 后王庄村 | 居民点 | 270人 |  | N | 199 |
|  | 117.922482 | 33.958836 | 前王庄村 | 居民点 | 300人 |  | N | 11 |
|  | 117.956568 | 33.955178 | 小刘庄村 | 居民点 | 300人 |  | S | 24 |
|  | 117.968637 | 33.951723 | 李南村 | 居民点 | 700人 |  | S | 171 |
|  | 117.984881 | 33.950243 | 闫庄村 | 居民点 | 150人 |  | S | 100 |
|  | 117.991018 | 33.950822 | 商庄村 | 居民点 | 210人 |  | S | 28 |
|  | 117.987542 | 33.951444 | 杜家行村 | 居民点 | 155人 |  | N | 50 |
|  | 117.991340 | 33.951573 | 店屋村 | 居民点 | 200人 |  | N | 69 |
|  | 117.994344 | 33.949320 | 李庄村 | 居民点 | 260人 |  | S | 193 |
|  | 117.997455 | 33.950350 | 后马庄村 | 居民点 | 310人 |  | S | 74 |
|  | 1117.999472 | 33.949577 | 胡行村 | 居民点 | 120人 |  | NE | 31 |
|  | 118.002433 | 33.949728 | 后胡庄村 | 居民点 | 323人 |  | N | 198 |
|  | 118.006360 | 33.946959 | 三闸村 | 居民点 | 240人 |  | E | 192 |
| 声环境 | 117.556242 | 34.078645 | 小白湾村 | 居民点 | 600人 | （GB3096-2008）中2类标准 | S | 130 |
|  | 117 .634220 | 34.066972 | 胥湾村 | 居民点 | 800人 |  | S | 124 |
|  | 117 .659068 | 34.060792 | 李台子村 | 居民点 | 300人 |  | N | 166 |
|  | 117 .657179 | 34.054269 | 孙徐村 | 居民点 | 700人 |  | S | 183 |
|  | 117 .682971 | 34.048690 | 柳林村 | 居民点 | 500人 |  | S | 144 |
|  | 117.731487 | 34.028627 | 小陈楼 | 居民点 | 240人 |  | SE | 150 |
|  | 117.726080 | 34.999574 | 鲁东村 | 居民点 | 500人 |  | S | 176 |
|  | 117.772150 | 34.020431 | 小李埝村 | 居民点 | 400人 |  | N | 102 |
|  | 117.95007 | 33 .79418 | 尤庄村 | 居民点 | 268人 |  | N | 72 |
|  | 117.798135 | 34.015066 | 东场村 | 居民点 | 310人 |  | N | 58 |
|  | 117 .793843 | 34.014379 | 东营村 | 居民点 | 315人 |  | S | 86 |
|  | 117 .801954 | 34.011225 | 小营村 | 居民点 | 400人 |  | S | 119 |
|  | 117 .810752 | 34.006612 | 朱楼村 | 居民点 | 300人 |  | S | 156 |
|  | 117.822575 | 34.003887 | 梁庙村 | 居民点 | 260人 |  | N | 79 |
|  | 117.830729 | 34.001011 | 陈庄村 | 居民点 | 200人 |  | N | 100 |
|  | 117.820429 | 34.002599 | 西南园村 | 居民点 | 300人 |  | S | 96 |
|  | 117.850213 | 33.992149 | 傅庄村 | 居民点 | 260人 |  | S | 120 |
|  | 117.855165 | 33.992772 | 前鲍滩村 | 居民点 | 220人 |  | N | 153 |
|  | 117.886025 | 33.978352 | 张高台村 | 居民点 | 400人 |  | N | 68 |
|  | 117.889244 | 33.974318 | 袁庄村 | 居民点 | 260人 |  | N | 66 |
|  | 117.908363 | 33.967280 | 高楼村 | 居民点 | 500人 |  | N | 120 |
|  | 117.913062 | 33.964104 | 张庙村 | 居民点 | 200人 |  | N | 50 |
|  | 117.913298 | 33.962001 | 袁庄村 | 居民点 | 260人 |  | S | 120 |
|  | 117.920808 | 33.961915 | 后王庄村 | 居民点 | 270人 |  | N | 199 |
|  | 117.922482 | 33.958836 | 前王庄村 | 居民点 | 300人 |  | N | 11 |
|  | 117.956568 | 33.955178 | 小刘庄村 | 居民点 | 300人 |  | S | 24 |
|  | 117.968637 | 33.951723 | 李南村 | 居民点 | 700人 |  | S | 171 |
|  | 117.984881 | 33.950243 | 闫庄村 | 居民点 | 150人 |  | S | 100 |
|  | 117.991018 | 33.950822 | 商庄村 | 居民点 | 210人 |  | S | 28 |
|  | 117.987542 | 33.951444 | 杜家行村 | 居民点 | 155人 |  | N | 50 |
|  | 117.991340 | 33.951573 | 店屋村 | 居民点 | 200人 |  | N | 69 |
|  | 117.994344 | 33.949320 | 李庄村 | 居民点 | 260人 |  | S | 193 |
|  | 117.997455 | 33.950350 | 后马庄村 | 居民点 | 310人 |  | S | 74 |
|  | 1117.999472 | 33.949577 | 胡行村 | 居民点 | 120人 |  | NE | 31 |
|  | 118.002433 | 33.949728 | 后胡庄村 | 居民点 | 323人 |  | N | 198 |
|  | 118.006360 | 33.946959 | 三闸村 | 居民点 | 240人 |  | E | 192 |
| 水环境 | / | / | 废黄河 | 中型河流 | （GB3838-2002）III类 | / | / |
|  | / | / | 老龙河 | 小河 | （GB3838-2002）Ⅳ类 | / | / |
|  |  |  | 白塘河 | 小河 |  | / | / |
|  | / | / | 西渭河 | 小河 |  | / | / |
| 地下水 | / | / | 厂区地下水井及项目所在厂区边界外6km2内的范围 | （GB/T4848-2017）Ⅲ类 | / | / |
| 土壤 | / | / | 区域及周边土壤 | （GB15618-2018）风险筛选值 | / | / |
| 生态 | / | / | 废黄河（睢宁县）重要湿地 | 重要 | / | N | 12400 |

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施

## 3.1 主要保护措施

（1）大气环境保护措施

营运期正常工况下不排放大气污染物，非正常工况下大气污染物主要包括系统检修或超压排放的天然气。

为尽量减少无组织挥发量，本项目采取以下废气防治措施：

①更换滤膜和超压放散的天然气，通过10m高的集中放空管高空排放；

②加强场站工程运行管理，选用密封性好、感压灵敏性强的阀门，减少场站运营期天然气的无组织排放。

③管道的焊接要严格执行有关的技术标准，保证焊接质量，防止天然气泄露。

④本项目管材全部选用高压无缝钢管，钢管质量符合GB5310《高压锅炉用无缝钢管》的规定。

⑤阀门和管线的施工及验收需要全部符合GBJ235-82《工业管道工程施工及验收规范》和GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》后，才能进行运营。

通过上述措施可有效的防止无组织废气的排放。

（2）地表水环境保护措施

本项目近期场站不设给排水系统，无废水排放，各厂站内雨水采用自然排放，就近排入站外自然水体，对周围地表水影响较小。

（3）地下水、土壤环境保护措施

本项目运营期间无废气产生，项目产生的固废分类收集、分别处理，对地下水、土壤环境影响较小。

（4）声环境环保措施

本项目主要噪声源来自分离器、放空系统、调压系统、压缩机组等，经相应隔声、减振措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（5）固废环保措施

根据工程分析，运行期的固体废弃物主要是职工日常生活产生的生活垃圾、废过滤芯和滤渣。生活垃圾属一般固体废物，由环卫部门收集处理，做到日产日清。废过滤芯和滤渣属于一般固废，交由环卫部门处理。经以上方法对固体废弃物进行处理后，不会对周围环境造成不良影响。

## 3.2环境经济损益分析

本项目的施工和运营可能会对周边环境造成一定的不良影响，但采取一定的环保措施后，这些不良影响可以得以减轻或消除，从而使得项目建设带来良好的社会效益。

## 3.3环境管理与监测计划

为了加强企业环境管理，建设单位应按照国家和地方法律法规的要求，根据生产组织及环境保护要求的特点，设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作机构网络，并配备部分监测仪器、分析仪器和专职环保人员，负责厂区的日常环境管理、环境监测和事故应急处理。

严格执行按照环境管理要求，施工期，建设单位对可能产生的水环境、大气环境以及噪声环境影响进行监测；运营期应按照相关要求分别对污染源以及周边大气环境、声环境、地下水环境进行监测。污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测机构进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

# 4环评结论

（1）产业政策相符性分析

本项目为城镇天然气管线工程及相关附属设施建设。项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第七项“石油、天然气”第3条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”及鼓励类第二十二项“城市基础设施”第10条“城市燃气工程”。项目建设符合国家相关产业政策要求。

本项目属于《江苏省工业结构调整指导目录》（2012年本）（苏政办发[2013]9号）中鼓励类第五项“石油天然气”第3条“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，本项目符合江苏省地方产业政策要求。

本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。

该项目已取得睢宁县发展改革与经济委员会出具的《关于宁宿徐高速公路北侧（江阴路至双沟段）燃气高压管道工程核准的批复》（睢发改投[2018]224号），以及睢宁县经济发展局出具的《关于宁宿徐高速公路北侧（江阴路至双沟段）燃气高压管道工程核准事项变更的通知》（睢经济发投[2019]159号）。

综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。

（2）大气环境影响分析

营运期正常工况下排放少量非甲烷总烃，排放量较少，对环境影响较小。非正常工况下大气污染物主要包括系统检修或超压排放的天然气。

经预测分析，各污染物对区域环境空气质量影响较小，对区域环境容量不会产生明显的影响。

（3）地表水环境影响分析

本项目近期场站不设给排水系统，无废水排放，各厂站内雨水采用自然排放，就近排入站外自然水体，对周围地表水影响较小。

（4）噪声影响分析

预测结果表明，项目建成运营后对厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（5）地下水、土壤环境影响分析

根据工程分析，运行期的固体废弃物主要是职工日常生活产生的生活垃圾、废过滤芯和滤渣。生活垃圾属一般固体废物，由环卫部门收集处理，做到日产日清。废过滤芯和滤渣属于一般固废，交由环卫部门处理。经以上方法对固体废弃物进行处理后，不会对周围环境造成不良影响。

（6）环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的内容，根据环境风险潜势，确定风险评价工作等级。本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1 时，该项目风险潜势为Ⅰ，仅作简单分析。在采取相关预防措施、严格执行操作规程的前提下，本项目风险水平在可接受范围。

总结论：

综上所述，本项目各项污染治理措施得当，污染物经有效处理后可稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求；环境风险水平可以接受；公众调查表明，本项目得到大部分公众的了解和支持，无反对意见；在落实报告书提出的各项环境保护措施的前提下，从环保角度论证，该项目建设是可行的。

# 5联系方式

建设单位：睢宁港华燃气有限公司；

联系人：薛国庆；

联系方式：18452599989。

环评名称：徐州市工程咨询中心有限公司；

单位地址：徐州市新城区绿地商务城蓝海二期B座14层；

项目联系人：王工；

联系电话：0516-66660320；

电子信箱: 838772770 @qq.com。