徐州凯佳食品有限公司生猪屠宰、肉制品加工、速冻食品、冷链物流项目

一般变动环境影响分析

建设单位：徐州凯佳食品有限公司

技术支持单位：江苏诚智工程设计咨询有限公司

2023年4月14日

目录

1项目变动情况	1

1.1环保手续办理情况	1

1.2实际情况与环评对比情况	2

2、环境影响分析说明	9

2.1 污染物变化情况说明	10

2.2 涉及环境风险物质情况及风险防范措施的有效性	10

3、结论和建议	12

3.1结论	12

# 1项目变动情况

# 1.1环保手续办理情况

徐州凯佳食品有限公司成立于2019年11月21日，注册资本5000万元，经营范围为预包装食品、散装食品销售；生猪屠宰；酱卤肉制品、熏煮香肠、火腿肠生产、销售；生鲜肉制品冷藏、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

徐州凯佳食品有限公司于2020年编制完成《徐州凯佳食品有限公司生猪屠宰、肉制品加工、速冻食品、冷链物流项目环境影响评价报告书》，于2020年9月4日取得徐州市生态环境局出具的《关于对徐州凯佳食品有限公司生猪屠宰、肉制品加工、速冻食品、冷链物流项目环境影响评价报告书的批复》批复（徐丰环项书【2020】3号）。于2021年12月16日取得排污许可证。

企业项目环保手续办理情况见下表1.1-1。

表1.1-1 企业环保手续办理情况一览表

| 序 号 | 项目名称 | 类别 | 建设内容 | 环保批复情况 | 排污许可证取得时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 徐州凯佳食品有限公司生猪屠宰、肉制品加工、速冻食品、冷链物流项目 | 报告书 | 年屠宰生猪150万头，年产精细分割产品12万吨，猪副产品3万吨，年加工高低温、中式酱卤、速冻食品2万吨 | 徐丰环项书【2020】3号 | 2021.12.16 |

# 1.2实际情况与环评对比情况

1.2.1原辅料变动情况

表1.2-1 本项目原辅料环评与实际情况对照一览表

| 类别 | 名称 | 环评时年耗量 | 实际年耗量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 生猪 | 150万头（102Kg/头） | 150万头（102Kg/头） | 与环评一致 |
| 包装材料 | 包装纸箱 | 82.5万个 | 82.5万个 | 与环评一致 |
|  | 塑料袋 | 201万个 | 201万个 | 与环评一致 |
|  | 包装材料 | 363t | 363t | 与环评一致 |
| 燃料 | 天然气 | 480万立方米 | 480万立方米 | 与环评一致 |
| 辅料 | 生猪 | 150万头 | 150万头 | 与环评一致 |
|  | 淀粉 | 600t | 0 | 暂时不开展肉制品加工生产线 |
|  | 大豆蛋白 | 1000t | 0 | 暂时不开展肉制品加工生产线 |
|  | 调味品 | 180t | 0 | 暂时不开展肉制品加工生产线 |
|  | 天然肠衣 | 8.1万把 | 0 | 暂时不开展肉制品加工生产线 |
|  | 人造肠衣 | 8.1万把 | 0 | 暂时不开展肉制品加工生产线 |

本项目实际营运过程时只开展屠宰生产线，暂时不开展肉制品加工生产线，不会造成本项目污染因子增加，亦不会造成污染物排放的总量增加，不会对周围环境造成不利因素。

1.2.2设备变动情况

表1.2-2 本项目设备环评与实际情况对照一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评 | 实际情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量（台/套/根） |  |
| 一 | 窒晕放血区域 |
|  | 待宰圈 | 2500m2 | 1处 | 1处 | 与环评一致 |
|  | 待宰圈淋浴设备 | 2m3/d | 未提及 | 1套 | 环评未提及 |
|  | 集血槽 | 10m3 | 未提及 | 1套 | 环评未提及 |
|  | 真空放血系统 | 500头（只）/h | 1套 | 1套 | 与环评一致 |
|  | 剥皮设备 | 300头/h | 1套 | 1套 | 与环评一致 |
|  | 打毛设备 | 200头/h | 1套 | 1套 | 与环评一致 |
|  | 风送系统 | 2000m3/h | 未提及 | 1套 | 环评未提及 |
|  | 浸烫池 | 30m3 | 未提及 | 1套 | 环评未提及 |
|  | 喷淋设备 | 2m3/d | 1套 | 1套 | 与环评一致 |
|  | 脱毛设备 | 200只/h | 未提及 | 2套 | 环评未提及 |
|  | 劈半设备 | / | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
|  | 劈半清洗设备 | 16m3/d | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
|  | 净膛清洗设备 | 16m3/d | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
|  | 胴体整修清洗设备 | 16m3/d | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
|  | 内脏处理清洗设备 | 16m3/d | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
|  | 肉类分割清洗设备 | 16m3/d | 未提及 | 1台 | 环评未提及 |
|  | 燃气锅炉 | 6t/h | 2台 | 1台 | 实际安装比环评减少1台 |
|  | 管线 | 680米 | 未提及 | 680米 | 环评未提及 |
|  | 液氨冷媒储罐 | 8m3 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
|  | 液氨冷媒储罐 | 5m3 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
|  | 液氨冷媒储罐 | 4m3 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
|  | 制冷压缩机 | - | 10台 | 10台 | 与环评一致 |
|  | 厂内综合污水处理站 | 350m3/d | 1座 | 1座 | 与环评一致 |
|  | 软水制备系统 | 8m3/h | 1套 | 1套 | 与环评一致 |
|  | 烹饪灶台 | / | 8个 | 8个 | 与环评一致 |
|  | 燎毛炉 | / | 1台 | 未实施 | 实际未实施 |

根据比对，本项目实际设备使用情况与环评中部分一致，还有部分设备按照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》中设备要求填报，而环评中未提价排污许可证申请与核发技术规范中的部分设备。

1.2.3固废变动情况

表1.2-3 固废产生情况表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 环评产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪粪便 | 一般固废 | 屠前准备 | 固态 | 4500 | 4500 | 与环评一致 |
| 2 | 病死猪 | 一般固废 | 屠前准备 | 固态 | 40 | 40 | 固废属性与环评不一致 |
| 3 | 废三腺 | 一般固废 | 屠宰加工 | 固态 | 150 | 150 | 固废属性与环评不一致 |
| 4 | 废猪毛 | 一般固废 | 屠宰加工 | 固态 | 300 | 300 | 与环评一致 |
| 5 | 肠肚内容物 | 一般固废 | 屠宰加工 | 固态 | 200 | 200 | 与环评一致 |
| 6 | 修整废物 | 一般固废 | 屠宰加工 | 固态 | 1421.7 | 1421.7 | 与环评一致 |
| 7 | 不合格胴体 | 一般固废 | 屠宰加工 | 固态 | 100 | 100 | 固废属性与环评不一致 |
| 10 | 栅渣及污水处理站污泥 | 一般固废 | 污水处理站 | 固态 | 17.7 | 17.7 | 与环评一致 |
| 11 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公生活 | 固态 | 270 | 270 | 与环评一致 |
| 12 | 餐厨垃圾 | 生活垃圾 | 食堂 | 固态 | 180 | 180 | 与环评一致 |
| 13 | 废活性炭 | 一般固废 | 软水制备 | 固态 | 3 | 3 | 固废属性与环评不一致 |
| 14 | 医疗废物 | 危险废物 | 质检 | 液态 | 3 | 3 | 与环评一致 |
| 15 | 废反渗透膜 | 一般固废 | 纯水制备 | 固态 | 0.8 | 0.8 | 固废属性与环评不一致 |
| 16 | 废油 | 一般固废 | 食堂 | 液态 | 50 | 50 | 固废属性与环评不一致 |
| 17 | 废机油 | 危险固废 | 公用单位 | 液态 | 0 | 0.3 | 新增 |
| 18 | 废机油桶 | 危险固废 | 公用单位 | 固态 | 0 | 0.03 | 新增 |
| 19 | 在线检测废液 | 危险固废 | 公用单位 | 液态 | 0 | 0.4 | 新增 |
| 20 | 在线检测废液桶 | 危险固废 | 公用单位 | 固态 | 0 | 0.02 | 新增 |

本项目产生的病死猪、废三腺、不合格胴体、废活性炭、废反渗透膜、废油，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，病死猪、废三腺、不合格胴体、废活性炭、废反渗透膜、废油属于一般工业固体废物。

表1.2-4本项目变动情况对照检查表

| 类别 | 环办环评〔2020〕688号变动清单 | 原环评情况 | 现实际情况 | 主要变动内容 | 变动原因 | 不利环境影响变化情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 屠宰及肉制品加工 | 屠宰 | 肉制品加工暂时不实施 | 肉制品加工暂时不实施 | 无 | 否 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 年屠宰生猪150万头 | 年屠宰生猪150万头 | 无 | 无 | 无 | 否 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |  |  |  |  |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 徐州市丰县凤翔路以南、汉礼路以东、和风路以北、振丰路以西 | 徐州市丰县凤翔路以南、汉礼路以东、和风路以北、振丰路以西 | 无 | 无 | 无 | 否 |
| 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目产能为年屠宰生猪150万头，生产工艺为宰前准备、刺杀放血、退毛燎毛、开膛解体，原料为生猪，辅料为淀粉、大豆蛋白、调味品、天然肠衣、人造肠衣 | 本项目产能为年屠宰生猪150万头，生产工艺为宰前准备、刺杀放血、退毛、燎毛设备未实施、开膛解体，原料为生猪，肉制品加工工序暂时不实施 | 屠宰工序燎毛设备未实施，肉制品加工工序暂时不实施 | 企业部分设备、肉制品加工工序暂时不实施 | 无 | 否 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 本项目不涉及物料运输、装卸过程产生无组织大气污染物，贮存区待宰圈废气收集后经生物除臭装置处理后有组织排放，未收集部分以无组织形式排放 | 本项目不涉及物料运输、装卸过程产生无组织大气污染物，贮存区待宰圈废气收集后经生物除臭装置处理后有组织排放，未收集部分以无组织形式排放 | 无 | 无 | 无 | 否 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 本项目屠宰及肉制品加工生产废水、初期雨水、生活污水、车辆冲洗及消毒废水、待宰间冲洗废水、软水制备废水、循环冷却排水、生物除臭喷淋废水、食堂废水、锅炉废水经厂内污水处理站处理后接管至丰县经济开发区污水处理厂集中处理；待宰车间的恶臭气体经收集后，采用“生物除臭”处理后通过15m排气筒排放（1#排气筒）；屠宰车间的恶臭气体经收集后，采用“生物除臭”处理后通过15m排气筒排放（2#排气筒）；污水处理站排放的恶臭气体经收集后，采用“生物除臭”处理后通过15m排气筒排放（3#排气筒）；天燃气锅炉（2台）废气通过高度为8m的4#排气筒排放；烟熏工艺废气经油烟净化器处理后分别通过15m高排气筒排放（5#、6#、7#、8#）；燎毛工序燃烧产生的臭气，经屠宰车间“生物除臭”处理后，通过15m排气筒（1#排气筒）排放 | 本项目屠宰生产废水（肉制品加工工序暂时不实施）、初期雨水、生活污水、车辆冲洗及消毒废水、待宰间冲洗废水、软水制备废水、循环冷却排水、生物除臭喷淋废水、食堂废水、锅炉废水经厂内污水处理站处理后接管至丰县经济开发区污水处理厂集中处理；待宰车间的恶臭气体经收集后，采用“生物除臭”处理后通过15m排气筒排放（1#排气筒）；屠宰车间的恶臭气体经收集后，采用“生物除臭”处理后通过15m排气筒排放（2#排气筒）；污水处理站排放的恶臭气体经收集后，采用“生物除臭”处理后通过15m排气筒排放（3#排气筒）；天燃气锅炉（1台）废气通过高度为12m的4#排气筒排放；肉制品加工工序暂时不实施，因此烟熏工艺的排气筒（5#、6#、7#、8#）未实施；燎毛设备未实施，因此无该部分废气 | 天燃气锅炉（由2台变为1台）废气排气筒高度由环评的8m变为12m；肉制品加工工序暂时不实施，排气筒（5#、6#、7#、8#）未实施；燎毛设备未实施 | 实际天然气锅炉只实施1台，优化废气收集处理设施，肉制品加工工序暂时不实施，燎毛设备未实施 | 无 | 否 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 不涉及废水直接排放口，本项目实行雨污分流，综合废水经厂内污水处理站处理后接管至丰县经济开发区污水处理厂。 | 不涉及废水直接排放口，本项目实行雨污分流，综合废水经厂内污水处理站处理后接管至丰县经济开发区污水处理厂。 | 无 | 无 | 无 | 否 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 不涉及废气主要排放口 | 不涉及废气主要排放口 | 无 | 无 | 无 | 否 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声：对高噪声设备采取减振、隔音措施；土壤或地下水：防漏、防渗。 | 噪声：对高噪声设备采取减振、隔音措施；土壤或地下水：防漏、防渗。 | 无 | 无 | 无 | 否 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 生猪粪便收集后作为有机肥料原料外售；病死猪、废三腺、不合格胴体、不合格肉制品交由丰县华夏动物无害化处理中心处理；废猪毛收集后外售；肠肚内容物收集后作为有机肥料原料外售；修整废物收集后作为饲料原料外售；金属杂质统一回收后外售；栅渣及污水处理站污泥经压滤处理后作为有机肥料原料外售；生活垃圾委托环卫部门处理；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处理；废活性炭委托有资质单位处理；医疗废物委托有资质单位处理；废反渗透膜委托有资质单位处理；废油委托有资质单位处理。 | 生猪粪便收集后作为有机肥料原料外售；病死猪、废三腺、不合格胴体（肉制品加工工序暂时不实施无不合格肉制品）交由丰县华夏动物无害化处理中心处理；废猪毛收集后外售；肠肚内容物收集后作为有机肥料原料外售；修整废物收集后作为饲料原料外售；肉制品加工工序暂时不实施无金属杂质；栅渣及污水处理站污泥经压滤处理后作为有机肥料原料外售；生活垃圾委托环卫部门处理；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处理；废活性炭由厂家回收；医疗废物委托有资质单位处理；废反渗透膜由厂家回收；废油委托有资质单位处理。废机油、废机油桶、在线检测废液、在线检测废液桶委托有资质单位进行处置。 | 肉制品加工工序暂时不实施无不合格肉制品和金属杂质，废活性炭、废反渗透膜由委托有资质单位处理变为由厂家回收；新增废机油、废机油桶、在线检测废液、在线检测废液桶危险废物 | 软水制备产生的废活性炭、废反渗透膜为一般固废 | 无 | 否 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 设置应急池 | 设置应急池 | 无 | 无 | 无 | 否 |

本项目变动情况为：1、屠宰及肉制品加工工序暂时只实施屠宰工序。2、屠宰工序燎毛设备变更为暂时不实施。3、天然气锅炉由2台变更为1台，且锅炉排气筒高度由8m变更为12m。4、肉制品加工工序暂时不实施，烟熏工艺排气筒（5#、6#、7#、8#）暂时不实施。5、肉制品加工工序暂时不实施，固体废物暂时无不合格肉制品和金属杂质。6、废活性炭和废反渗透膜原作为危废交由有资质单位处置变更为不作为危废由厂家回收。7、废机油、废机油桶、在线检测废液、在线检测废液桶作为危废委托有资质单位进行处置。经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》，企业变动内容不纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评管理范围。

# 2、环境影响分析说明

## 2.1 污染物变化情况说明

### 2.1.1 产污环节变化情况

表2.1-1 产污环节变化情况

| 污染物 | 原环评产污环节 | 实际产污环节 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨、硫化氢 | 待宰圈、屠宰加工车间恶臭、污水处理站 | 待宰圈、屠宰加工车间恶臭、污水处理站 | 无变化 |
|  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 锅炉废气 | 锅炉废气 | 无变化 |
|  | 油烟 | 食堂 | 食堂 | 无变化 |
| 废水 | 生活污水 | 职工日常生活 | 职工日常生活 | 无变化 |
|  | 生产废水 | 屠宰、肉制品加工 | 屠宰 | 肉制品加工工序暂时不实施 |
| 噪声 | 连续A声级 | 设备噪声 | 设备噪声 | 无变化 |
| 固废 | 生活垃圾 | 职工生活 | 职工生活 | 无变化 |
|  | 生猪粪便 | 待宰车间 | 待宰车间 | 无变化 |
|  | 病死猪 | 待宰车间 | 待宰车间 | 无变化 |
|  | 废三腺 | 屠宰车间 | 屠宰车间 | 无变化 |
|  | 废猪毛 | 屠宰车间 | 屠宰车间 | 无变化 |
|  | 肠肚内容物 | 屠宰车间 | 屠宰车间 | 无变化 |
|  | 修整废物 | 肉制品加工 | 肉制品加工 | 无变化 |
|  | 不合格胴体 | 检验 | 检验 | 无变化 |
|  | 金属杂质 | 金属检测 | 无 | 肉制品加工工序暂时不实施 |
|  | 不合格肉制品 | 肉制品加工 | 无 | 肉制品加工工序暂时不实施 |
|  | 栅渣及污水处理站污泥 | 污水处理站 | 污水处理站 | 无变化 |
|  | 餐厨垃圾 | 食堂 | 食堂 | 无变化 |
|  | 废活性炭 | 软水制备 | 软水制备 | 无变化 |
|  | 废反渗透膜 | 纯水制备 | 纯水制备 | 无变化 |
|  | 废油 | 食堂和污水处理站 | 食堂和污水处理站 | 无变化 |
|  | 废机油 | -- | 公用单元 | 原环评未提及，新增 |
|  | 废机油桶 | -- | 公用单元 | 原环评未提及，新增 |
|  | 在线检测废液 | -- | 公用单元 | 原环评未提及，新增 |
|  | 在线检测废液桶 | -- | 公用单元 | 原环评未提及，新增 |
|  | 医疗废物 | 检验 | 检验 | 无变化 |

本项目变动情况为：1、屠宰及肉制品加工工序暂时只实施屠宰工序。2、屠宰工序燎毛设备变更为暂时不实施。3、天然气锅炉由2台变更为1台，且锅炉排气筒高度由8m变更为12m。4、肉制品加工工序暂时不实施，烟熏工艺排气筒（5#、6#、7#、8#）暂时不实施。5、肉制品加工工序暂时不实施，固体废物暂时无不合格肉制品和金属杂质。6、废活性炭和废反渗透膜原作为危废交由有资质单位处置变更为不作为危废由厂家回收。7、新增废机油、废机油桶、在线检测废液、在线检测废液桶危险废物，委托有资质单位进行处置。以上变动不会造成产污环节变化。

肉制品加工工序暂时不实施、屠宰工序燎毛设备变更为暂时不实施、天然气锅炉由2台变更为1台、肉制品加工工序暂时不实施，烟熏工艺排气筒（5#、6#、7#、8#）暂时不实施，均不新增污染物，不会对项目排放总量造成影响。天然气锅炉排气筒高度由8m变更为12m，属于污染防治措施强化。肉制品加工工序暂时不实施，固体废物暂时无不合格肉制品和金属杂质，废活性炭和废反渗透膜均妥善安全处置，零排放，不会对外环境造成不利影响。

## 2.2 涉及环境风险物质情况及风险防范措施的有效性

### 2.2.1建设项目环评时危险物质和环境风险源情况

表2.2-1 本项目环评时危险物质和环境风险源情况表

| 项目 | 环境风险危险源存在部分 | 主要危险物质 | 主要环境风险分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州凯佳食品有限公司生猪屠宰、肉制品加工、速冻食品、冷链物流项目 | 液氨储罐 | 氨 | 泄露、火灾爆炸 |
|  | 管道 | 天然气 | 泄露、火灾爆炸 |

### 2.2.2 建设项目实际危险物质和环境风险源情况

表2.2-2 本项目实际危险物质和环境风险源情况表

| 项目 | 环境风险危险源存在部分 | 主要危险物质 | 主要环境风险分析 | 产生环境风险的主要条件因素 | 风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐州凯佳食品有限公司生猪屠宰、肉制品加工、速冻食品、冷链物流项目 | 液氨储罐 | 氨 | 泄漏、火灾爆炸 | 管道破损、阀门松动 | 设置泄漏气体自动监控头和自动报警装置及水喷淋设施，储罐下方设置围堰，定期对液氨储罐进行检查、维护。企业设置灭火器等应急物资。 |
|  | 管道 | 天然气 | 泄漏、火灾爆炸 | 管道破损、阀门松动 | 定期巡检，企业设置灭火器等应急物资。 |
|  | 危废库 | 检测废液 | 泄漏 | 包装物破损 | 检测废液包装桶下方放置储漏托盘、地面已做防渗措施 |

### 2.2.3 建设项目变动前后危险物质和环境风险源变化情况分析

建设项目变动前后危险物质和环境风险源变化为新增风险物质检测废液。通过在检测废液包装桶下方放置储漏托盘、地面做防渗措施后环境风险水平可接受。

### 2.2.4 环境风险防范措施的有效性

风险防范措施：（1）根据历史经验教训企业制定了详细的公司管理制度，针对各单元制定严格的操作规程，如安全操作规程，防治违章动火六大禁令，操作工的六严格，机动车辆七大禁令；定期加强职工的安全教育和安全技术训练；加强防火和防护组织及设施，严格事故管理。

（2）已配备必要的应急物资和应急装备。

（3）企业定期完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。

（4）企业根据物料泄漏的特点，建设围堰，截流措施、事故排水收集措施等。

通过采取以上方案，项目风险水平可接受，风险事故防范措施具有有效性。

# 3、结论和建议

## 3.1结论

综上所述，徐州凯佳食品有限公司生猪屠宰、肉制品加工、速冻食品、冷链物流项目环评后发生的变动不属于重大变动，为一般变动，经对照《排污许可管理条例》纳入排污许可证管理。

单位名称：徐州凯佳食品有限公司（盖章）

2023年4 月14日